## Slide 1: Getting Started with KE16 freedom board
<Training Topic /Lesson Name>
Notes: Hỏi lại kiến thức bài cũ:
  Sự khác nhau giữa interrupt và pooling.
  Sự khác nhau giữa #define và const trong cách implement ở dưới
#define a (5) /// and //// const int a = 5;
b = b * a;
Giới thiệu mục đích buổi học:
- Giúp học viên nắm được các thành phần cơ bản trên board/ tổng quân về chip MKL46Z256VLLZ4 + compiler (Keil) -Kết thúc buổi học, học viên có thể viết được chương trình đơn giản : “HELLO, I’M KL46 FREEDOM BOARD “

## Slide 2: Lesson Objectives
Introduce about the FRD-KE16Z boards and its peripheral
Notes: The FRDM-KL46Z features:
MKL46Z256VLL4, up to 48MHz Clock, 256KB of flash, 32KB RAM, and loads of analog and digital peripherals.
OpenSDA circuit with several options (serial communication, run-control debug, flash programming).
The MDK-ARM is a complete software development environment for Cortex™-M, Cortex-R4, ARM7™ and ARM9™processor-based devices
Getting Started Project with GPIO and PORT modules in KEIL

## Slide 3: Hardware
Section 1

## Slide 4: Hardware
Selecting a Hardware
What documents and what to learn

## Slide 5: Selecting a Hardware
Compatibility
Memory
Available
Power
Cost
Development toolset
Support development
Notes: Khả năng tương thích : Hardware có hỗ trợ các cảm biến và component bạn muốn sử dụng không? Chúng ta cần đảm bảo rằng hardware có đủ cổng đầu vào / đầu ra.
Bộ nhớ: MCU có đủ bộ nhớ - RAM và Flash - cho chương trình không?
Sẵn có: Có dễ dàng để có được hardware đó không?
Power: Hardware sẽ cần bao nhiêu năng lượng? Nó sẽ cần phải có dây hay có thể sử dụng pin?
Chi phí:
Development toolset:
Support development: Tài liệu cho Hardware của có sẵn không? Cộng đồng sử dụng hardware này như thế nào? Một cộng đồng trực tuyến tốt có thể giúp hướng dẫn chúng ta khi gặp khó khăn hoặc gặp phải vấn đề.

## Slide 6: What documents and what to learn
Datasheet
User’s Manual
Reference Manual
Schematic
Sample Code
…

## Slide 7: FRDM-KE16Z Overview
Section 2

## Slide 8: FRDM-KE16Z Overview
Freescale Introduction
Kinetis Series MCUs
FRDM-KE16Z

## Slide 9: Freescale Introduction
Freescale is a leader in embedded processing solutions for the automotive, consumer, industrial and networking markets.
2010: Freescale announced more than 200 ultra-low-power 32-bit Kinetis MCU. It represents the most scalable portfolio of ARM® Cortex™ microprocessors in the industry with comprehensive enablement for consumer and industrial applications.
Notes: - Giới thiệu qua về cty Freescale:
- In operation since 1953
- Engaged with 10,000+ customers globally; over 100 of the top electronic manufacturers
- $4.46 billion in sales in 2010
- Headquartered in Austin, Texas. More than 20,000 employees in over 24 countries
- Separated from Motorola in 2004 (IPO/Spin)
- Leveraged buyout by consortium of private equity funds completed December 1, 2006

## Slide 10: Kinetis Series MCUs
Kinetis E Series MCUs
Robust MCUs
Up to 48 MHz performance
8KB – 64KB Flash
Up to 16KB SRAM
Notes: Giới thiệu qua về các dòng chip Kinetis của Freescale, ứng dụng chính của các dòng; tập trung chính vào một số dòng cơ bản, hay dùng
K-Series: Hiệu suất cao, và có khả năng mở rộng lớn.
MPU base on Cortex M4
- Clock support: 50-180 Mhz / Flash : 32K – 2M / RAM: up to 256KB / Support Floating point
- V- family: Thiết kế cho điều khiển động cơ/ hiệu suất cao: 75-200Mhz/ Flash : 32K – 2M / RAM: up to 256KB
Nhấn mạnh KL46Z  sử dụng dòng L/ Giới thiệu các features chính của L series

## Slide 11: FRDM-KE16Z
The FRDM-KE16Z is an ultra-low-cost development platform.
Features include easy access to MCU I/O, battery-ready, low-power operation, a standard-based form factor with expansion board options and a built-in debug interface for flash programming and run-control.

## Slide 12: FRDM-KL46Z
References:
FRDM-KE16Z User’s Manual
KE16 Sub-Family Reference Manual
FRDM-KE16Z Schematic
FRDM-KE16 Sample Code

## Slide 13: FRDM-KE16Z Hardware Description
Section 3

## Slide 14: FRDM-KE16Z Hardware Description
Components
OpenSDA
MKE16Z4 Microcontroller

## Slide 15: Components
Power Supply
OpenSDA & USB Interface
MKE16Z4 Microcontroller
Clock source
Serial Port
Reset
Debug
Segment LCD
Touch Electrodes
Three-axis Acceleromter
Three-axis Digital Magnetometer
RGB LEDs
Input/Output Connector
Notes: Giới thiệu qua về các components trên board.
Do thời gian có hạn nên phần tiếp theo chỉ tập trung vào một số module cơ bản; các module còn lại yêu cầu học viên tự tìm hiểu (FRDM-KL46Z User’s Manual)

## Slide 16: OpenSDA
Notes: OpenSDA:
OpenSDA is an open-standard serial and debug adapter. It bridges serial and debug communications between a USB host and an embedded target processor
The hardware circuit is based on a Freescale Kinetis K20 family microcontroller (MCU) with 128 KB of embedded flash and an integrated USB controller.
OpenSDA features a mass storage device (MSD) bootloader, which provides a quick and easy mechanism for loading different OpenSDA Applications
OpenSDA Applications such as flash programmers, run-control debug interfaces, serial-to-USB converters, and more.
The OpenSDA circuit includes a status LED (D8) and a pushbutton (SW2). The pushbutton asserts the Reset signal to the KL46 target MCU. It can
also be used to place the OpenSDA circuit into Bootloader mode. SPI and GPIO signals provide an interface to either the SWD debug port of the K20. Additionally, signal connections are available to implement a UART serial channel
For more details, please refer: OpenSDA/ Userguide . (https://www.nxp.com/docs/en/user-guide/OPENSDAUG.pdf)

## Slide 17: MKE16Z4 Microcontroller
Notes: Các thành phần của KL4x bao gồm:
1- MPU: Arm Cortex M0 + / Support up to 48Mhz.
- Được phát triển bởi ARM
- 32-bit ARM Cortex-M0+ core (up to 48MHz CPU Clock)
- Nested vectored interrupt contr. (NVIC)
- Async. wake-up interrupt contr. (AWIC)
- The Cortex-M0 core is optimized for small silicon die size and use in the lowest price chips.
- Tiêu thụ năng lượng ít.
2- System module:
- Watchdog: Là bộ timer có chức năng reset lại processor.
- DMA: Cho phép copy dữ liệu (mem-mem/mem-peripheral/peripheral-peripheral) khi bus rảnh.
- Low-leakage wake-up unit (LLWU): Module configure các ngắt nào được sử dụng để wakeup khi core đang ở trạng thái sleep mode.
- Bit Manipulation Engine:
The BME is a hardware block that resides between the platform and L-Series Core that allows read-modify-write operations to be performed on peripheral registers using data stored in the target address
- Unique ID
2- Memories:
Flash: 128 – 256KB
SRAM: 16-32K
3- Clock: MCG - Support both PLL/FLL;
IRC (internal clock)
OSC (Oscillators)
4- Peripherals:
- Analog: - 16-bitADC/ 12-bitDAC / Analog Comparator
5- Timer:
PWM, PIT, LPT, SRTC
6- Communication: I2C, SPI, I2S, USB OTG
7- Human machine Interface:
GPIO/ Touch Sensing input / SLCD.

## Slide 18: FRDM-KE16Z Started Project
Section 4

## Slide 19: FRDM-KE16Z Started Project
Requirement
Modules need to used
Project Flow chart with pooling

## Slide 20: Overview
Using SW1 to control Red LED
  Press SW1 to toggle Red LED
Notes: - Purpose: Hướng dẫn cụ thể các bước phát triển một project trên Keil.
Nêu bài tập cụ thể: Điều khiển nút bấm để bật/tắt LED.
Topic trao đổi: Với yêu cầu bài toán trên, thì các bước làm như thế nào ?
Tổng kết:
- Tìm hiểu kỹ yêu cầu bài toán
- Tìm hiểu cách configure/operation của các module được sử dụng.
- Design bài toán
- Code
- Test & Fix bug.

## Slide 21: Modules need to used
PORT Module:
The port control and interrupt (PORT) module provides support for port control, and external interrupt functions.
Features:
Pin interrupt on selected pins
Port control
  Individual pull control fields pullup, pulldown, pull-disable
  Individual mux control field supporting analog or pin disabled, GPIO, and up to six chip-specific digital functions
Notes: Topic trao đổi:
- Để giải quyết bài toán đặt ra cần sử dụng module nào của KL46.
Answer:
- PORT module  support Port control (Configure pin functionality / configure external interrupt if needed)
- GPIO module -> trigger user event / Read data from SW1 / Outdata to LED
- Giới thiệu về PORT module. (yêu cầu học viên tự đọc tài liệu (chapter 11- Port Control & interrupts) trong 15p)
Thống nhất lại với các học viên; các thanh ghi cần sử dụng trong project:
  Pin Control Register n (PORTx_PCRn) :
    IRQC: It is use to Configure external interrupt for SW1 (if needed/ The project is simple and doesn’t need to use interrupt)
    MUX: Pin Mux Control
    PE: Pull Enable
    PS: Pull Select (0: Pull dowwn/ 1: Pull up)
  Interrupt Status Flag Register (PORTx_ISFR): Each bit in the field indicates the detection of the configured interrupt of the same number as the field.
Note: Trước khi sử dụng module cần phải enable clock gate cho module tương ứng.
(Forexample: Ussing System Clock Gating Control Register 5 (SIM_SCGC5) to enable clock gate for PORT module)

## Slide 22: Modules need to used
GPIO Module:
GPIO (General Purpose Input Output) is a generic pin on a chip whose behavior can be controlled (programmed) through software
Features:
Pin input data register visible in all digital pin-multiplexing modes
Pin output data register with corresponding set/clear/toggle registers
Pin data direction register
Zero wait state access to GPIO registers through IOPORT
Notes: GPIO là viết tắt của General Purpose Input Output. GPIO chính là cửa ngõ để giao tiếp giữa vi điều khiển với “thế giới bên ngoài”
- The general-purpose input and output (GPIO) module communicates to the processor core via a zero wait state interface (IOPORT) for maximum pin performance. The GPIO registers support 8-bit, 16-bit or 32-bit accesses.
For simplicity, each GPIO port's registers appear with the same width of 32 bits, corresponding to 32 pins
Giao học viên tự tìm hiểu module GPIO trong 15p; sau đó thống nhất lại các thanh ghi cần sử dụng trong bài toán:
  Port Data Direction Register (GPIOx_PDDR): Used to configure in/output direction (Input pin or output pin)
  Port Data Input Register (GPIOx_PDIR): used to read data on input port
  Port Set Output Register (GPIOx_PSOR)
  Port Toggle Output Register (GPIOx_PTOR)

## Slide 23: Terminologies
Pull-up/down Resistor
Issue: When one pin is configured as an input and nothing is connected to the pin ->program cannot read the pin state (floating or unknown state)
Floating
Floating, high impedance, and tri-stated are three terms that mean the same thing
Notes: Trong các mạch logic điện tử, Pull-up/down Resistor là một điện trở được sử dụng để đảm bảo trạng thái đã biết cho tín hiệu.
Floating: Hay còn gọi là High Impedance Input (đầu vào trở kháng cao), chân Input bị thả nổi mức tín hiệu, mức tín hiệu trên chân vi điều khiển ở trạng thái không xác định.

## Slide 24: Terminologies
Push-pull
The pin has the ability to “push” the signal high or “pull” it low. It does this using a pair of complementary transistors(CMOS).
Notes: Trong mạch dưới đây, I là đầu vào và O là đầu ra
khi I = 1, PMOS tắt và NMOS bật làm cho O = 0
khi I = 0, PMOS bật và NMOS tắt, điều này làm cho O = 1

## Slide 25: Terminologies
Open-Drain
Notes: when I is 1, O is pulled to 0
when I is 0, O is “open”

## Slide 26: Terminologies
Drive Strength
A typical push-pull output is able to source/sink around +/-8mA. If you want a nice bright LED indicator, you will use about 20mA which is more than a run-of-the-mill GPIO pin can provide.
-> Drive Strength output may be up to +/-40ma.
Notes: Một đầu ra Push-pull điển hình có thể cấp nguồn khoảng +/- 8mA

## Slide 27: Terminologies
Slew rate
Slew rate is defined as the change of voltage or current, or any other electrical quantity, per unit of time.
Notes: Slew rate được định nghĩa là sự thay đổi của điện áp hoặc dòng điện, hoặc bất kỳ đại lượng điện nào khác, trên một đơn vị thời gian. Được biểu thị bằng đơn vị SI, đơn vị đo là V/s hoặc A/s, (nhưng thường được biểu thị bằng V/μs). (Wiki)

## Slide 28: Project Flowchart with pooling

## Slide 29: Lesson Summary
The FRDM-KE16Z features:
  MKE16Z64VLF4, up to 48MHz Clock, 64KB of flash, 8KB RAM, and loads of analog and digital peripherals.
  OpenSDA circuit with several options (serial communication, run-control debug, flash programming).
The MDK-ARM is a complete software development environment for Cortex™-M, Cortex-R4, ARM7™ and ARM9™processor-based devices
Getting Started Project with GPIO and PORT modules in KEIL

## Slide 30: Thank you